Инструкция по эксплуатации

1. Включить модуль управления МУ-140. На индикаторе появится надпись «LoAd Pcod» на время около 5 сек. В это время модуль управления МУ-140 находится в режиме загрузки программного обеспечения. По истечении указанного времени появится надпись «tESt 0007». В это время модуль управления МУ-140 находится в режиме теста составных частей, а также внешних подключенных устройств. Если при включении внешние устройства (модуль индикации, датчики, модуль блокировки и т.д.) будут отсутствовать или неисправны, то соответствующий устройству светодиод на передней панели модуля управления МУ-140 не будет светиться, и это устройство автоматически выключится из текущей конфигурации. После завершения теста модуль управления МУ-140 переходит в основной рабочий режим.

2. В основном рабочем режиме возможны следующие действия.

Просмотр и редактирование параметров. Нажатие кнопки «ENTER» позволяет последовательно перебирать параметры, а нажатие на кнопку «ESC» выйти из режима просмотра в основной рабочий режим. При нажатии любой цифровой кнопки происходит переход в режим редактора выбранного параметра. О том, что МУ-140 находится в режиме редактора параметра, показывает мигание соответствующей буквы («П», «Р», «У», «С», «о», «Ро») и номера редактируемого параметра. Редактирование параметра осуществляется нажатием на цифровые кнопки. Цифры вводятся в режиме «калькулятора» справа, вводимая цифра смещает предыдущую на одну позицию влево.

Комбинация кнопок «SHIFT» и цифры «1» в рабочем режиме - переход в режим просмотра параметров привязки.

Таблица 1 - Список параметров привязки

| Обозначение параметра | Наименование | Разрядность ввода | Допустимые (вводимые) значения | Возможность редактирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 'П1' | просмотр и редактирование номера бригады | 2 |  | да |
| 'П2' | просмотр и редактирование номера скважины | 6 |  | да |
| 'П2.1' | просмотр и редактирование буквы в номере скважины | 2 |  | да |
| 'П3' | просмотр и редактирование номера куста | 6 |  | да |
| 'П3.1' | просмотр и редактирование буквы в номере куста | 2 |  | да |
| 'П4' | просмотр и редактирование номера месторождения | 2 |  | да |
| 'П5' | просмотр и редактирование номера цеха | 2 |  | да |

Таблица 2 - Соответствие цифровых кодов русским буквам

| А 01 | Е 06 | Й 11 | О 16 | У 21 | Ш 26 | Э 31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б 02 | Ё 07 | К 12 | П 17 | Ф 22 | Щ 27 | Ю 32 |
| В 03 | Ж 08 | Л 13 | Р 18 | Х 23 | Ъ 28 | Я 33 |
| Г 04 | З 09 | М 14 | С 19 | Ц 24 | Ы 29 | Без буквы |
| Д 05 | И 10 | Н 15 | Т 20 | Ч 25 | Ь 30 | 00 |

ВНИМАНИЕ!!! Правильно задавайте номер месторождения, куста, скважины, бригады, цеха. Введенные параметры запоминаются в энергонезависимой памяти.

Комбинация кнопок «SHIFT» и цифры «2» в рабочем режиме - переход в режим просмотра рабочих параметров.

Таблица 3 - Список рабочих параметров

| Обозначение параметра | Наименование | Разрядность ввода | Допустимые (вводимые) значения | Возможность редактирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 'Р1' | код выполняемых работ | 4 | 0001-9999 | да |
| 'Р2' | максимально допустимая нагрузка на крюк | 4 | 000.1 – 999.9 | да |
| 'Р3' | максимально допустимая нагрузка на долото | 4 | 000.1 – 999.9 | да |
| 'Р4' | максимальная затяжка (датчик нагрузки) | 4 | 000.1 – 999.9 | да |
| 'Р5' | максимальное давление промывочной жидкости | 4 | 000.1 – 999.9 | да |
| 'Р6' | максимальная затяжка (датчик давления) | 4 | 000.1 – 999.9 | да |
| 'Р7' | максимальная скорость СПО | 3 | 00.1 – 99.9 | да |
| 'Р8' | максимальный момент (датчик давления) | 4 | 00.01 – 99.99 | да |
| 'Р9' | коэффициент пересчета момента из давления | 4 | 00.01 – 99.99 | да |

Внимание! Ввод рабочих параметров на модуле управления МУ-140 осуществляется с учетом следующих множителей:

- максимально допустимая нагрузка, максимальная затяжка (датчик нагрузки): ×0,1 кН;

- максимальное давление промывочной жидкости, максимальная затяжка (датчик давления): ×10 МПа;

- максимальный момент на роторе: ×0,1 кН*м.

Комбинация кнопок «SHIFT» и цифры «3» в рабочем режиме МУ-140 - переход в режим просмотра параметров спускоподъемной установки.

Таблица 4 - Список параметров спускоподъемной установки (СПУ)

| Обозначение параметра | Наименование | Разрядность ввода | Допустимые (вводимые) значения | Возможность редактирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 'У1' | просмотр и редактирование номера СПУ | 3 |  | да |
| 'У2' | просмотр и редактирование передаточного числа талевого блока | 2 | 1, 2, 4, 6, 8,10,12,14,16,18 | да |
| 'У3' | просмотр и редактирование веса талевого блока | 4 | 000.1 – 999.9 | да |
| 'У4' | маска для инверсии управляющих сигналов блокировки: 0 – работа блокировки с инверсией; 1 – работа блокировки без инверсии. | 1 | 0; 1 | да |
| 'У5' | код ключа ММК (вес с плечом) | 2 | 1 - 15 | да |
| 'У6' | код режима отображения параметра на дисплее МУ-140: 0 – вес; 1 – ММК (вес с плечом); 2 – момент и обороты ротора; 3 – текущая концентрация газа | 2 | 0; 1; 2; 3 | да |
| 'У7' | код системы единиц измерения: 0 – система СГС; 1 – система СИ. | 2 | 0; 1 | да |

Комбинация кнопок «SHIFT» и цифр «4» и «8» в рабочем режиме - переход в режим просмотра системных параметров.

Редактирование серийного номера модуля управления и версии встроенного программного обеспечения пользователю не доступно.

Таблица 5 - Список системных параметров

| Обозначение параметра | Наименование | Разрядность ввода | Допустимые (вводимые) значения | Возможность редактирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 'С1' | просмотр текущей даты | 6 | дд.мм.гг см. примеч. 1 | да |
| 'С2' | просмотр текущего времени | 6 | чч.мм.сс см. примеч. 2 | да |
| 'С3' | просмотр номера МУ-140 | 4 | 0001-9999 | нет |
| 'С4' | просмотр версии встроенного программного обеспечения | 3 |  | нет |

Примечания:

1)	Дд - число месяца (01-31), мм - месяц (01-12), гг - год (00-99);

- Чч - часы (00-23), мм - минуты (00-59), сс - секунды  (00-59).

Комбинация кнопок «SHIFT» и цифры «5» в рабочем режиме - переход в режим просмотра параметров для момента на роторе.

Таблица 6 - Список параметров для момента на роторе

| Обозначение параметра | Наименование | Разрядность ввода | Допустимые (вводимые) значения | Возможность редактирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 'о1' | момент на роторе максимум | 4 | 0001-9999 | да |
| 'о2' | момент на роторе минимум | 4 | 0001-9999 | да |
| 'о3' | коэффициент пересчета момента на роторе | 3 | 0.01 – 9.99 | да |
| 'о4' | момент на роторе обнуление | 4 | 0001 – 9999 | да |
| 'о5' | оборотов ротора максимум | 4 | 0001 – 9999 | да |
| 'о6' | коэффициент пересчета оборотов ротора | 4 | 0001 – 9999 | да |
| 'о7' | флаг инверсии значений момента на роторе: 0 – без инверсии; 1 – с инверсией | 1 | 0; 1 | да |

Комбинация кнопок «SHIFT» и цифры «6» в рабочем режиме - переход в режим просмотра параметров для ММК (вес – с плечом).

Таблица 7 - Список параметров для ММК (вес – с плечом)

| Обозначение параметра | Наименование | Разрядность ввода | Допустимые (вводимые) значения | Возможность редактирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 'Ро1' | момент на ключе максимум | 4 | 00.01-99.99 | да |
| 'Ро2' | момент на ключе минимум | 4 | 00.01-99.99 | да |
| 'Ро3' | коэффициент пересчета момента на ключе | 3 | 0.01 – 9.99 | нет |
| 'Ро4' | ММК (вес – с плечом) обнуление | 4 | 00.00 – 99.99 | да |

Комбинация кнопок «SHIFT» и цифры «0» в рабочем режиме - переход в режим просмотра параметров для расходомеров ПЖ.

Таблица 8 - Список параметров для расходомеров ПЖ

| Обозначение параметра | Наименование | Разрядность ввода | Допустимые (вводимые) значения | Возможность редактирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 'РР' | верхнее значение диапазона для расходомера л/сек | 4 | 00.01-99.99 | да |
| 'РР0' | значение нуля для расходомера в милливольтах | 4 | 0001-9999 | да |
| 'РР1' | коэффициент преобразования оборотов насоса 1 до л/сек | 4 | 00.00 – 99.99 | да |
| 'РР2' | коэффициент преобразования оборотов насоса 2 до л/сек | 4 | 00.00 – 99.99 | да |

Комбинация кнопок «Shift», «Esc» и «6» в режиме просмотра параметров - переход в режим просмотра и редактирования коэффициентов и кодировок ключей.

МУ-140 имеет возможность установить 16 типоразмеров ключа (от 0 до 15).

«L01  0.92» - коэффициент пересчета момента на ключе;

«Lt01  12.01» - кодировка модификаций ключей.

Комбинация кнопок «Shift», «Esc» и «5» в режиме просмотра параметров – переход в режим калибровки датчика положения и скорости.

Комбинация кнопок «SHIFT» и цифры «7» в рабочем режиме - просмотр порогов максимальной концентрации газа.

"ГАЗ001  040" - канал 1 максимальная концентрация 40% НКПР.

Просмотр и фиксация - «ENTER»; выход – «Esc»; редактирование – цифровые кнопки.

Комбинация кнопок «SHIFT» и «8» в рабочем режиме - просмотр текущей концентрации газа.

# "ГАЗ001  010" - канал 1 текущая  концентрация 10% НКПР. Показывает текущую концентрацию в течение 5 сек и выходит в основной рабочий режим.

Если при включении прибора, не подключен датчик газа, прибор выдаст на индикацию ошибку ”Err  270” и через 10 сек выйдет в основной рабочий режим. Если при включении датчик был в порядке, а во время работы вышел из строя, или был отключен, то ошибка на индикации будет присутствовать до выключения прибора, либо, устранив проблему, провести повторно поиск устройств, нажав кнопку «Esc».

«8» и «стрелки вверх - вниз» - обнуление счетчика циклов СПО.

«9» и «стрелки вверх - вниз» - обнуление веса оснастки.

«стрелки вправо - влево» и «6» - проверка блокировки.

«точка с запятой» - вход в режим буровых работ и выход из режима буровых работ.

«стрелки вверх - вниз» - вход в режим "верньера" и выход из режима «верньера».

«Shift» и «стрелки вправо - влево» - начальное значение (ноль) обработки параметра - момент на роторе.

«ESC» и «6» - обработка кнопки обнуления ММК (вес – с плечом).

За консультацией обращаться:

ООО НПП «Петролайн-А»            тел./факс: (8552) 53-55-35

E-mail: main@pla.ru

# Text boxes

Динамометр электронный ДЭЛ-140-ДП